Carrera de: INGENIERÍA CIVIL

| DEPARTAMENTO DE: HIDRAULICA ASIGNATURA: HIDROLOGIA–. - (Código 28) APROBADO POR RESOLUCION Nº |
| --- |
| AREA: CIENCIAS TECNOLÓGICAS BASICAS |
| CARACTER DE LA ASIGNATURA | OBLIGATORIA |
| REGIMEN | HORAS DE CLASE | PROFESORES |
| Cuatrimestral | Por Semana | Total | Titular: Ing. Carlos Alberto DEPETTRIS |
|  | 8 | 120 | Adjunto: Ing. Hugo Rubén ROHRMANN |
| ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES |
| Aprobadas | Regularizadas |
| Geotécnia Hidráulica General Topografía y Geodesia | - - |

##### PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

- OBJETIVOS

Capacitar al alumno para reconocer y describir el papel de la hidrología en el campo de la ingeniería. Identificar y modelar los principales fenómenos del ciclo hidrológico, conocer sus relaciones y su influencia en el diseño de obras.

- CONTENIDOS

- CONTENIDOS MINIMOS

Objeto y evaluación de recursos hídricos. La cuenca. Ciclo hidrológico y balance hídrico. Climatología. Precipitación. Evaporación, evapotranspiración e infiltración Agua subterránea. Hidrometría. Estadística aplicada. Propagación de crecidas. Riego: los distintos sistemas. Conceptos generales de drenaje

- CONTENIDO ANALITICO

Unidad I. Ciclo hidrológico y cuenca hidrográfica.

I.1. Definición y objeto de la Hidrología.

I.2. Ciclo Hidrológico.

I.3. Cuenca hidrográfica.

I.3.1. La cuenca como sistema.

I.3.2. Fisiografía de la cuenca: área; pendiente, criterios de Alvord, Horton y Nash; elevación; red de drenaje, orden y densidad de corrientes, longitud de tributarios, densidad de drenaje; pendiente del cauce.

Unidad II. Precipitación.

II.1. Su importancia en el ciclo hidrológico: variables y parámetros del sistema. Balances hidrológicos; año hidrológico.

II.2. Meteorología.

II.2.1. Circulación general de la atmósfera.

II.2.2. Elementos climatológicos.

II.2.3. Formación y formas de la precipitación.

II.2.4. Tipos de precipitación: ciclónica, convectiva, orográfica.

II.3. Medición de la precipitación: pluviómetro, pluviógrafo. Redes de medición.

II.4. Análisis de los datos de precipitación.

II.4.1. Cálculo de la precipitación sobre un área: media aritmética, polígonos de Thiessen, curvas isohietas.

II.4.2. Análisis de consistencia de los datos.

II.4.3. Estimación de datos faltantes.

II.4.4. Distribución temporal de la precipitación.

II.4.5. Distribución areal de tormentas: curvas hp – A – d.

Unidad III. El agua en la zona no saturada.

III.1. Evaporación.

III.1.1. Factores actuantes en el proceso: meteorológicos, superficie evaporante, calidad del agua.

III.1.2. Estimación de la evaporación con tanques y datos meteorológicos.

III.1.3. Evaluación de las técnicas para estimar la evaporación.

III.2. Evapotranspiración.

III.2.1. Definición.

III.2.2. Determinación por medio del Balance Hídrico.

III.2.3. Determinación por medio de lisímetros.

III.2.4. Evapotranspiración potencial a partir de datos meteorológicos: método de Thornthwaite.

III.2.5. Evapotranspiración real estimada a partir de la potencial.

III.3. Infiltración.

III.3.1. Definición.

III.3.2. Capacidad de infiltración.

III.3.3. Ensayos de infiltración.

III.3.4. Estudio de la infiltración: tasa; intercepción total y efectiva; lluvia efectiva, eficaz y neta.

III.3.5. Ajuste temporal de la curva de capacidad de infiltración.

III.3.6. Capacidad de infiltración en grandes cuencas.

III.4. Balance Hídrico.

III.4.1. Déficit de escurrimiento, exceso y aportaciones.

III.4.2. Cálculo: método de Thornthwaite.

Unidad IV. Agua subterránea.

IV.1. Conceptos generales: nivel freático, recarga, acuíferos.

IV.2. Movimiento del agua subterránea: Ley de Darcy.

IV.3. Coeficiente de permeabilidad: análisis, métodos de determinación, isotropía y anisotropía.

IV.3.1. Determinación en laboratorio: permeámetros.

IV.3.2. Fórmulas empíricas.

IV.3.3. Permeabilidad media, horizontal y vertical.

IV.4. Hidráulica de pozos.

IV.4.1. Ecuaciones de movimiento: flujo establecido y flujo no establecido.

IV.4.2. Métodos de equilibrio: Ley de Dupuit, hipótesis. Flujo en dos y tres dimensiones. Fórmulas de Thiem y Dupuit.

IV.4.3. Métodos de no equilibrio: fórmulas de Theis y Jacob. Análisis de ensayos de bombeo.

Unidad V. Hidrometría.

V.1. Fuentes del escurrimiento.

V.2. Descripción del proceso de escurrimiento.

V.3. Caudal. Hidrograma; medición de niveles: limnímetro y limnígrafo. Aforo; distintos métodos: sección de control, relación sección-velocidad, relación sección-pendiente. Cálculo: medición con molinete hidrométrico; otros métodos de medición.

V.4. Ajuste de los datos de caudal: curvas de calibración (H-Q). Modificaciones de la curva H-Q: cambio de régimen, cambio de sección, remanso. Extrapolación de la curva H-Q: métodos de Stevens y logarítmico.

V.5. Análisis del hidrograma: puntos característicos. Tipos principales relacionando intensidad de lluvia-infiltración-deficiencia de humedad del suelo. Separación de flujos directo y base: tormentas aisladas y tormentas consecutivas.

Unidad VI. Estadística aplicada a la Hidrología.

VI.1. Tratamiento probabilístico de la información hidrológica.

VI.2. Probabilidad de crecidas.

VI.2.1. Período de retorno.

VI.2.2. Series de información hidrológica.

VI.3. Funciones teóricas de distribución de probabilidad.

VI.4. Parámetros estadísticos.

VI.5. Distribuciones utilizadas en Hidrología: Normal, log Normal, Exponencial, Pearson III, log Pearson III, Gumbel.

VI.6. Test de bondad de ajuste, test de homogeneidad y límites de confianza.

VI.7. Selección del nivel de diseño.

VI.8. Análisis estadístico de precipitación: mapas lluvia-frecuencia, tormenta de diseño, precipitación máxima probable.

Unidad VII. Hidrograma Unitario.

VII.1. Modelo de sistema hidrológico general.

VII.1.2. Sistema lineal en tiempo continuo.

VII.2. Funciones respuesta en sistemas lineales.

VII.2.1. Función impulso respuesta.

VII.2.2. Función respuesta de paso.

VII.2.3. Función respuesta de pulso.

VII.2.4. Sistema lineal en tiempo discreto.

VII.2.5. Función respuesta de pulso discreto.

VII.3. El Hidrograma unitario. Postulados básicos.

VII.4. Deducción del Hidrograma unitario.

VII.5. Aplicación del Hidrograma unitario.

VII.6. Hidrograma unitario sintético.

VII.6.1. Método del SCS de EEUU.

VII.6.2. Método de Snyder.

Unidad VIII. Propagación de crecidas.

VIII.1. Análisis teórico de las ecuaciones de Saint Venant: movimiento gradualmente variado, fuerzas actuantes, simplificaciones. Análisis de la ecuación de continuidad. Almacenamiento de cauce: prisma y cuña.

VIII.2. Propagación de crecidas en ríos: método de Muskingum.

VIII.3. Propagación de crecidas en embalses: curvas características. Método de Puls.

VIII.4. Cálculo del Hidrograma unitario por el método de Clark: desarrollo y aplicación.

Unidad IX. Modelos Hidrológicos.

IX. 1. Clasificación.

IX.2. Modelos determinísticos de simulación.

IX.3. Modelos estocásticos.

IX.4. Calibración, validación y aplicación de modelos hidrológicos.

Unidad X. Hidrología Urbana.

X.1. Conceptos en drenaje urbano.

X.2. Inundaciones urbanas: debidas a las crecientes de los ríos, debidas a la urbanización.

X.3. Elementos componentes del sistema pluvial.

X.3.1. Microdrenaje.

X.3.2. Macrodrenaje.

X.4. Diseño de una red de desagües pluviales urbanos.

X.5. Aspectos ambientales relacionados con el agua pluvial en las ciudades.

Unidad XI. Sistemas y métodos de riego.

XI.1. Necesidad en agua para riego

XI.1.1. Atributos de la necesidad en agua: Relación de la cantidad de agua requerida por los cultivos (Uso Consuntivo). Precipitación y Eficiencia. Determinación de la necesidad en agua de riego. Balance hidrológico por cultivo. Balance porcentual de cultivos. Dotación. Unidades de medida. Caudal ficticio continuo.

XI.1.2. Operación del riego: Relación dosis/dotación. Frecuencia del riego expresada en función de la dotación. Análisis de la relación. Superficie factible de ser regada.

XI.2. Métodos de Riego - Riego en la Parcela.

XI.2.1. Clasificación: Superficiales, subterráneas, aspersión y localizados. Cuadro de clasificación según la forma de aplicación.-

XI.2.2. Riegos por escurrimiento superficial: Onda inundante, descripción, límites de aplicación, ventajas y desventajas. Vertimiento, tipos, límites de aplicación, ventajas y desventajas. Por melgas. Fajas o Tablares, descripción, límites de aplicación, ventajas y desventajas. Por surcos, descripción. Límites de aplicación, ventajas y desventajas.

XI.2.3. Riego superficial por submersión: Melgas a nivel o cuencas, descripción, límites de aplicación, ventajas y desventajas. Melgas en contorno, descripción.

XI.2.4. Riego subterráneo: Descripción, límites de aplicación.

XI.2.5. Riego por aspersión: Tipos, descripción, límite de aplicación. Diseño y dimensionamiento. Ventajas y desventajas.

XI.2.6. Riego localizado: Tipos, descripción, ventajas y desventajas. Límites de aplicación.

Unidad XII. Saneamiento agrícola.

XII.1.Generalidades: Definición. Aspectos del Saneamiento Agrícola. Efectos localizados y generalizados. Desagües y drenajes. Inconvenientes de los suelos excesivamente húmedos. Ventajas de los suelos saneados.

XII.2. Causas del exceso de humedad: Aportes exteriores. Estancamiento interno. Obstáculos a la evacuación natural. Casos típicos.

XII.3. Saneamiento en la parcela. (Drenaje o Avenamiento): Datos Agronómicos y Meteorológicos. Caudal específico. Características y funcionamiento de los drenes. Drenes por zanja. Drenes enterrados. Drenes interceptores. Separación de drenes. Drenes sobre terreno impermeable y drenes sobre terreno profundo. Método de HOOGHOUDT y de ERNST. Trazado y dimensionamiento de drenes.

XII.4. Saneamiento regional o en cuencas. Generalidades: Planteo del problema. Aspectos agronómicos. Aspectos hidrológicos. Identificación de puntos singulares. Trazado y dimensionamiento de la red de desagües y obras anexas.

Programa de Trabajos Prácticos.

Trabajo N° 1: Determinación de las características físicas de la cuenca.

Trabajo N° 2: Procesamiento de los datos de precipitación.

Trabajo N° 3: Balance hídrico.

Trabajo N° 4: Procesamiento de la información hidrométrica.

Trabajo N° 5: Métodos estadísticos en Hidrología.

Trabajo N° 6: Determinación del Hidrograma unitario.

Trabajo N° 7: Aplicación del Hidrograma unitario sintético.

Trabajo N° 8: Propagación de crecidas en ríos y embalses.

Trabajo N° 9: Resolución del Hidrograma unitario por el método de Clark.

Trabajo N° 10: Modelo matemático de simulación de eventos.

Trabajo N° 11: Diseño de desagües pluviales urbanos.

Trabajo N° 12: Hidrología agrícola: determinación de la necesidad de agua y selección del método de riego apropiado.

Trabajo N° 13: Aplicación de los criterios básicos para un plan de saneamiento hídrico agropecuario.

- BIBLIOGRAFÍA

3.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

VEN TE CHOW, MAIDMENT y MAYS (1994); “Hidrología Aplicada”, Editorial McGraw-Hill, Bogotá (Colombia).

LINSLEY, KHOLER y PAULUS (1982); “Hidrología para Ingenieros”, Editorial McGraw-hill, Bogotá (Colombia).

ISRAELSEN Y HANSEN (1965); “Principios y Aplicaciones del Riego”; Editorial Reverté S.A..

#### 3.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

REMENIERAS (1971); “Tratado de Hidrología Aplicada”; Editorial Omega, Barcelona (España).

HERAS (1978); “Manual de Hidrología”, Editorial del CEDEX, Madrid (España).

CUSTODIO y LLAMAS (1978); “Hidrología Subterránea”; Editorial Omega, Barcelona (España).

TUCCI (1997); “Hidrología: Ciencia e Aplica( ao”; Editora de la UFRGS, Porto Alegre (Brasil).

TUCCI (1995); “Drenagem Urbana”; Editora de la UFRGS, Porto Alegre (Brasil).

TUCCI (1998); “Modelos  Hidrológicos”; Editora de la UFRGS, Porto Alegre (Brasil).

POIREE y OLLIER (1968); “Saneamiento Agrícola”.

LUQUE (1981); “Hidrología Agrícola Aplicada”; Editorial Hemisferio Sur, Buenos Aires (Argentina).

ILRI (1977); “Principios y Aplicaciones del Drenaje”; Wageningen (Holanda).

LUQUE (1982); “Administración y manejo de sistemas y distritos de riego”.

VEN TE CHOW (1982); “Hidráulica de Canales Abiertos”; Editorial Diana S.A.

JOSEF D. ZIMMERMAN (1985); “El Riego”; Editorial CECSA (México).

- METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

El dictado de los contenidos expresados en el programa analítico se ha organizado en una distribución que comprende clases teórico-prácticas, clases de trabajos prácticos y trabajos de campo con aplicación de instrumental específico. El espacio de tiempo asignado a cada una de las instancias de enseñanza ha sido pensado para el adecuado desarrollo del régimen promocional de la materia, según lo establece el Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Civil año 1998.

Las clases teórico-prácticas están estructuradas sobre la base de una presentación de conceptos, definiciones y métodos de análisis y evaluación utilizando transparencias, proyección de diapositivas, material fotográfico, presentaciones en pantalla de PC tipo Power Point; video filmaciones de diversos aspectos de los procesos hidrológicos, con aplicaciones puntuales de uso de pizarrón para los temas – ejemplos que resulten planteados por el profesor, vinculando los aspectos teóricos con ejemplificaciones de casos regionales. Se incentivará la participación del alumno con mayor énfasis sobre los aspectos conceptuales de la Hidrología, utilizando el planteo interrogativo de los temas que se presenten, de modo de generar en forma natural el proceso de cuestionamiento que todo individuo posee ante la incorporación de nuevos conocimientos. La incertidumbre que rodea al conocimiento preciso de las relaciones funcionales que vinculan los distintos componentes del ciclo hidrológico, como ocurre con los recursos naturales en general, crean un campo propicio para promover el espíritu de análisis e investigación en el alumno. Con el dictado de cada una de las unidades temáticas, le será entregado a los alumnos una referencia de lecturas adicionales o complementarias al tema dictado, cuyo acceso estará organizado con copias existentes en la Biblioteca del Departamento de Hidráulica, o con el envío de los archivos respectivos a la dirección de correo electrónico que cada alumno deje indicada al iniciar el ciclo lectivo. Los temas contenidos en las lecturas adicionales serán analizados por los mismos alumnos en clases posteriores a su entrega.

El dictado de los trabajos prácticos está pensado para una actividad grupal de los alumnos, por lo cual cada clase tendrá desde su inicio una guía del trabajo práctico a desarrollar, mas un conjunto de datos en diversos formatos (planos, tablas de coeficientes, bases de datos de precipitación, software específico para aplicación), de modo que con la orientación del docente a cargo de su dictado se promueva durante la ejecución, un análisis y discusión de los procedimientos propuestos para la resolución. La carga horaria prevista en los trabajos prácticos dará lugar a que los grupos de ejecución consigan un avance importante en el lapso de duración de la clase, completando la realización para la entrega en actividades extra-áulicas de cada grupo. El Departamento de Hidráulica de la Facultad dispone de espacio de laboratorio de modo tal que los grupos pueden acceder, por turnos, al uso del instrumental específico que comprende cada trabajo práctico, por ejemplo: planímetro, curvímetro, tableta digitalizadora, computadora con programas de diseño gráfico, estación meteorológica automática con conexión a PC.

Para la realización completa de cada trabajo práctico los grupos de alumnos contarán con la asistencia de un docente de la cátedra afectado al grupo, que atenderá consultas durante la ejecución en horarios establecidos al inicio del cuatrimestre.

Los trabajos de campo con utilización de instrumental y métodos específicos para determinaciones hidrológicas serán realizados en grupos con el mismo criterio que el aplicado para la ejecución de los trabajos prácticos, y comprenderán actividades en la Estación Meteorológica de Capacitación que posee el Departamento de Hidráulica de la Facultad, como asimismo en secciones de aforo para la determinación de caudal en : canales artificiales (Canal colector de la zona sur de Resistencia ubicado en la Avenida Soberanía Nacional ) y en cauces naturales (Río Negro aguas debajo de la obra de descarga del Complejo Laguna Blanca). En dichas actividades participarán todos los docentes que integran la cátedra.

Al inicio de cada ciclo lectivo se entregará a cada alumno una encuesta para que manifieste por escrito sus expectativas con la materia al comenzar el cursado. Al finalizar el cuatrimestre se entregará otra encuesta de carácter evaluativo por parte del alumno, de modo que se disponga una opinión de conjunto sobre los aspectos didácticos y procedimentales utilizados durante el dictado, y puedan analizarse en reuniones con los docentes de la cátedra las fortalezas y debilidades del esquema adoptado para la enseñanza.

- EVALUACIÓN

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, dado el carácter promocional impulsado por el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Civil año 1998, se han  previsto tres instancias:

- Asistencia mínima de un 75 % a las clases de Trabajos Prácticos;

- Aprobación de la totalidad de trabajos prácticos que establece el programa analítico, por grupos, comprendiendo la misma la presentación en papel de los métodos de resolución aplicados correctamente incluyendo informe técnico caratulado y con los anexos de planillas, gráficos, cuadros, corridas de modelos computacionales y planos que correspondan, y aprobación de un coloquio grupal de cada trabajo práctico con el docente a cargo del grupo.

- Aprobación de tres (3) exámenes parciales teórico-prácticos a rendir durante el curso, en forma escrita, en fechas que se determinarán al inicio de cada ciclo lectivo con la presentación del cronograma de actividades de la cátedra. El tenor de los exámenes parciales tendrá como objetivo una evaluación de los conocimientos del alumno en el conjunto de elementos teórico-prácticos que comprende la Hidrología, reduciendo al mínimo los procesos de cálculo que insumen mucho tiempo y  colocando el énfasis en los conceptos y su aplicación correcta en problemas específicos. Para la promoción de cada examen parcial el alumno deberá alcanzar una valoración mínima de siete (7) puntos sobre un total de diez (10), de modo de cumplir los requisitos del régimen promocional. Para mantener la condición de alumno regular de la materia, en cada examen parcial el alumno deberá obtener una valoración mínima de cuatro (4) puntos. Se ha previsto un (1) examen recuperatorio al final del cuatrimestre para aquellos alumnos que no hayan alcanzado en alguno de los exámenes parciales la calificación requerida para  promocionar o regularizar.

Los alumnos que cumplan satisfactoriamente los tres (3) puntos señalados arriba, habiendo promocionado los tres parciales teórico-prácticos, tendrán APROBADA la materia HIDROLOGÍA. Para aquellos alumnos que cumplan los puntos 1) y 2) y hayan obtenido calificación de aprobado en los tres exámenes parciales, alcanzarán la condición de alumno REGULAR de la materia HIDROLOGÍA, y en ese carácter estarán en condiciones de rendir el EXAMEN FINAL en los turnos que establezca el Consejo Directivo de la Facultad .