Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ingeniería

Departamento de Físico-Química/Cátedra Física II

FÍSICA II

Guía De Problemas Nº2:

Equilibrio Termodinámico

Gases Ideales

PROBLEMAS RESUELTOS

1-Calcular cuánto se dilatará un gas ideal que, presión constante, eleva su temperatura desde -272 ºC hasta 270 ºC.  El volumen del gas es de 1 cm3.

SOLUCIÓN

Combinando las leyes de Boyle y de Charles, se puede encontrar una relación entre los variables P.V y T.   Para dos estados cualesquiera 1 y 2 de una misma masa de gas ideal, definidos por los parámetros P1, V1 y T1  y  P2, V2 y T2 se obtiene que:

(1)

Según el problema la dilatación del gas se produce a P = cte ,  por lo tanto la ecuación (1)  resulta:

(2)

Datos:           Estado 1

Estado 2

Y reemplazando los datos en la ecuación (2):

2- Hallar los gramos de oxígeno confinados en un tanque de 54 lts.  a una presión manométrica de 145 Kg/cm2  y una temperatura de 27 ºC.  Hallar también el volumen que ocupa dicho gas a 50 ºC y 1 atm.  Representar gráficamente el proceso en un diagrama P-V.

SOLUCIÓN

La ecuación de estado de los gases ideales se representa por la siguiente ecuación:

(1)    donde:   P : Presión             n: número de moles

V : Volumen            R: Constante general de los gases

T: Temperatura

Según los datos del problema:

donde

Estado 1

Estado 2

En primer lugar se determina los gramos de oxígeno confinados en un tanque de 54 lts:

Según la ecuación (1):                (2)

El número de moles para una masa de gas viene expresado como    donde G es el peso y PM el peso molecular del mismo.  Reemplazando en la ecuación (2)  y despejando G:

A continuación se determina el volumen que ocupa el gas a 50 ºC y 1 atm de presión absoluta (estado 2).

Para dos estados de una misma masa de gas se cumple:

3- En un recipiente adiabático se encuentran confinados 20 Kg de oxígeno en las siguientes condiciones:  Presión: 52 atm,  Temperatura : 180 ºK ,  calcular:

a) El número de moles. La constante particular del gas y el volumen.

b) El volumen ocupado por el gas si sufre una expansión hasta la presión de 15 atm.

SOLUCIÓN

Según los datos del problema:

Estado 1                            Estado 2        (proceso isotérmico)

- Se determinan en primer lugar el número de moles. La constante particular del gas (oxígeno) y el volumen a 52 atm.

El número de moles está dado por la expresión:

El cociente entre R, constante general de los gases, y PM, es una constante particular para cada gas que se simboliza con R´P , por lo tanto:

Para poder determinar el volumen del gas en el estado 1 se tiene en cuenta que la ecuación de estado aplicable a la unidad de peso viene dada por:

(donde

el volumen

- Finalmente se determina el volumen ocupado por el gas luego de sufrir una expansión hasta la presión de 15 Atm (estado 2):

Para dos estados se cumple:     pero como el proceso se realiza a T= cte

EJERCICIOS PROPUESTOS

  - Calcular el valor de la constante universal R de los gases ideales en las siguientes unidades:

a)                      b)                       c)                          d)

  - Hallar la constante R particular para el aire sabiendo que la unidad de peso es 1 kg, el volumen 0, 773 m3, la temperatura 273° K y la presión 1,033 kg/cm2.

  - Calcular cuántos m3de Helio a una presión de 50 atm se requieren para llenar un globo de 8500 m3 a una presión de 1 atm, sin cambio de temperatura.

  - El aire de un neumático de automóvil cuyo volumen es de 30 lts, está a una presión de 2 atm. ¿Cuánto aire saldrá del neumático si se abriese la válvula? La temperatura se supone constante e igual a 18°C. Representar el proceso gráficamente en un diagrama P-V.

  - Un gramo de metano tiene un volumen de 1513 ml a 25°C y a la presión de 1 atm. Cuál es el volumen en condiciones normales?. Representar gráficamente el proceso en un diagrama P-V.

  - Hallar el volumen que ocupan 13,62 kg de aire que se encuentran a una temperatura de 21 °C y a una presión relativa de 6,3 kg/cm2, cuando la presión barométrica es de 760 mm Hg. La constante particular del aire es de 29, 29 kgm/kg°C.

  - En un recipiente adiabático se hallan dos gases ideales A y B separados por una pared diatérmana. Si se quitara la pared y mezclaran lo gases, calcular:

    - Presión de la mezcla.

    - Número total de moles y fracción molar de cada gas.

Datos: Gas A: Presión 2,5 Kg/cm2 , número de moles : 6,5 moles. Gas B: Presión 1,75 Kg/cm2 , número de moles : 3,6

# Text boxes

Diagrama

P-V

Problema 1

Diagrama

P-V

Problema 2

Diagrama

P-V

Problema 3