##### Presión de diseño

Presión estática equivalente

Para SPRFV: 		p = q GCp – qi  (Gcpi)     (N/m)   Edificios rígidos todas las alturas

q = qz para paredes a barlovento evaluada a la altura z sobre el terreno;

q = qh para paredes a sotavento, paredes laterales y cubiertas, evaluada a la altura h;

q1 = qh para paredes a barlovento, paredes laterales, paredes a sotavento y cubiertas de edificios cerrados y para la evaluación de la presión interna negativa en edificios parcialmente cerrados;

q1 = qz para la evaluación de la presión interna positiva en edificios parcialmente cerrados donde la altura z está definida como el nivel de la abertura mas elevada del edificio que podría afectar la presión interna positiva. Para edificios ubicados en regiones donde se puede dar el arrastre de partículas por el viento, el vidriado en los 20 m inferiores que no sea resistente a impactos o esté protegido con una cubierta resistente a impactos, se debe tratar como una abertura de acuerdo con el artículo 5.9.3. Para la evaluación de la presión interna positiva, q1 se puede calcular consecutivamente a la altura h (q1 = 1h);

G	el factor de efecto de ráfaga según el artículo 5.8;

Cp	coeficiente de presión externa de la Figura 3 o de la Tabla 8;

(GCpi)	el coeficiente de presión interna de la Tabla 7.

q y q1 se deben evaluar usando la exposición definida en el artículo 5.6.2.1

p = qh ((GCpf)-(Gcpi))        (N/m) edificios rígidos de baja altura

qh	la presión dinámica evaluada a la altura media de cubierta h usando la exposición definida en el artículo 5.6.2.2 (CIRSOC 102);

(GCpf)	el coeficiente de presión externa de la figura 4

(GCpi)	el coeficiente de presión interna de la Tabla 7.

p = q GCp – qi (Gcpi)         edificios flexibles

q, qi, Cp y (GCpi) se definieron en el artículo 5.12.2.1

Gf factor de efecto de ráfaga definido en el artículo 5.8.2.

CyR

p = qh ((GCp) – (Gcpi))                edificios de baja altura h < 20 m

qh	la presión dinámica evaluada a la altura media de cubierta h usando la exposición definida en el artículo 5.6.3.1.

(GCp)	el coeficiente de presión externa dado en las Figuras 5 a 7;

(GCpi)	el coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.

p = q (GCp) – qi (Gcpi)            edificios  h < 20 m

q  = 	qz para paredes a barlovento, calculada a la altura z sobre el terreno;

q  = 	qh para paredes a sotavento, paredes laterales y cubiertas, calculada a la altura h;

qi = 		qh para paredes a barlovento, paredes laterales, paredes a sotavento y cubiertas de edificios cerrados y para la evaluación de la presión interna negativa en edificios parcialmente cerrados;

qi = 	qz para la evaluación de la presión interna positiva en edificios parcialmente cerrados, donde la altura z se defina como el nivel de la abertura mas elevada en el edificio que podría afectar la presión interna positiva. Para edificios ubicados en regiones donde se puede producir el arrastre de partículas por el viento, el vidriado en los 20m inferiores que no sea resistente a impactos o esté protegido con una cubierta resistente a impactos, se debe tratar como una abertura de acuerdo con el artículo 5.6.3. Para la evaluación de la presión interna positiva, qi puede calcularse conservativamente a la altura h (qi = qh);

(GCp)	el coeficiente de presión externa de la figura 8;

(GCpi) el coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.