2.- Presión de diseño

Analicemos un edificio con cubierta a dos vertientes total o parcialmente cerrado:

Presión dinámica   qz = 0,613 Kz Kzt Kd. V. I    (N/m)

Kz = coeficiente de exposición a la altura z (Tabla 5)

Kzt = factor topográfico (Figura 2)

Kd = factor de direccionalidad del viento (Tabla 6)

2.1.- Sistema principal resistente a la fuerza del viento (SPRFV)

A.- Viento perpendicular a la cumbrera

Presión de diseño: p = qz. G. Cp – qi (Gcpi)

G = factor de ráfaga = 0,85 para edificios rígidos (tiene en cuenta el aporte de la ráfaga en la dirección del viento (turbulencia). No considera efectos transversales.

Gcpi = coeficiente de presión interna (Figura 7)

q = qz en paredes a barlovento

q = qh en paredes a sotavento

qi = qh presión interna

A.1.- Coeficientes de presión

A.1.1.- Coeficientes de presión externa

Barlovento	Cp = +0,80	   (qz)

Sotavento	f(L/B)		   (qh)

Laterales	Cp = +0,7

Cubierta (Figura 3)

Vertiente a barlovento    f(h/L,0)		Cp = -0,5

Vertiente a sotavento     f(h/L,0)		Cp = -0,5

A.1.2.- Coeficiente de presión interna (edificio cerrado) Tabla 7

Gcpi =

A.2.- Presiones de diseño

Pared a barlovento   p = qz.0,85.(+0,80) – qh(0,18)

Pared a sotavento    p = qh.0,85.(-0,5) – qh(0,18)

Paredes laterales     p = qh.0,85.(-0,7) – qh(0,18)

Cubierta a barlovento = cubierta a sotavento (en este caso)

p = q.0,85.(-0,5) – qh(0,18)

B.- Viento paralelo a la cumbrera

Podemos usar la misma fórmula anterior o una especial para edificios bajos (h<20m  h<B)

p = qh ((GCpf) – (Gcpi))       N/m

GCpf = coeficiente de presión externa (Figura 4)

Gcpi = coeficiente de presión interna (Tabla 7)

B.1.

B.1.1.- Coeficientes de presión externa

Paredes f(L/B)   (Figura 3)

Barlovento:		Cp = +0,8		(qz)

Sotavento:		Cp = -0,5		(qh)

Laterales:		Cp = -0,7		(qh)

Cubierta

Hay tres valores según la distancia al borde

0/h		-0,9

h a 2h		-0,5

B.1.2.- Coeficientes de presión interna

Gcpi = +0,18

B.2.- Presiones de diseño

Pared a barlovento  pb = qz.0,85 (+0,80) – qh (+0,18)

Pared a sotavento   ps = qh.0,85 (-0,50) – qh (+0,18)

Paredes laterales    pl = 0,85 (-0,70) – qh (+0,18)

Cubierta

0 h:		p = qh (-0,9) – qh (+0,18)

h a 2h:	p = qh (-0,5) – qh (+0,18)

> 2h:		p = qh (-0,3) – qh (+0,18)

Componentes y revestimientos de paredes (CyR)

Componentes: cabios, correas

Revestimientos: recubierto de paredes, revestimientos de techos, puertas, ventanas

Presión de diseño	p = qh ((GCp) – (Gcpi))

GCp = coeficiente de presión externa

Gcpi = coeficiente de presión interna

A.- Coeficientes de presión

A.1.- Coeficientes de presión externa (Figura 5ª  – GCp)

Paredes

Correa:

Area A1 = a.B	o a.   A/3   el mayor

Panel:

Area A2 = b.C	o 2/3         el mayor

Fijador

Area A3 = b.C/2

Ventanas:

Area A4 = d.e

a = 0,10 B o 0,4   el menor

a = 0,04 B		(Tabla 5)

a > 1m

Techo

El mismo procedimiento

Tablas válidas para 10 <  < 30		h < 20 m

2.1.- Presiones críticas de diseño

Por tratarse de una construcción baja, podemos aplicar el 5.12.2.2.- Edificios de baja altura

Presión de diseño

p = qh ((GCpf) – (Gcpi)    N/m

GCpf = coeficiente de presión externa  (figura 4)

Gcpi = coeficiente de presión interna (Tabla 7)

Coeficientes de presión

Tenemos dos casos de carga A y B, 18 condiciones de carga (8 si es simétrica)

Esquina 1 (caso A)  ( = 15)   (interpolación)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1E | 2E | 3E | 4E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,49 | -0,69 | -0,94 | -038 | 0,74 | -1,07 | -0,64 | -0,57 |

Esquina 1 y 2  (Caso B)   GCpf

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interior | -0,45 | -0,69 | -0,37 | -0,45 | +0,40 | -0,29 |
| Borde | -0,48 | -1,07 | -0,53 | -0,48 | +0,61 | -0,43 |
|  | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E |

Esquina 2 (Caso A)

En este caso se admite  = 0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0,40 | -0,69 | -0,37 | -0,29 | +0,61 | -1,07 | -0,53 | -0,43 |

Estos valores se usan para diseño de pórticos y arriostramientos