1.- DEFINICIONES

SPRFV – Sistema principal resistente a la fuerza del viento

(pared, cabriada, pórtico)

CyR – Componentes y revestimientos

(chapas, correas, elementos de sujeción)

Edificio abierto

Edificio parcialmente cerrado

|  | A0 > 1,1 Aoi Aoi: Suma de las áreas de todas las aberturas A0 > 0,4 m2 A0 > 0,01 Ag el menor Aoi/Agi 0,20 Ag: área de cada pared o techo Agi: Suma de todas las áreas totales |
| --- | --- |

###### Edificio cerrado

No cumple con lo anterior

Estructura flexible: f < 1 Hz

Estructura rígida:

###### Altura media de la cubierta

Edificio de baja altura, cerrado o parcialmente cerrado   a

L: = dimensión horizontal de un edificio, medida paralelamente a la dirección del viento (m).

B = dimensión horizontal de un edificio, medida normalmente a la dirección del viento (m).

Presión dinámica:

qh o qz = 0,613 Kz Kzt Kd V  I  (N/m)

Kd = factor de direccionalidad del viento (si se usan combinaciones de carga)

Kz = coeficiente de exposición

Kzt = factor topográfico (cuando hay lomas o colinas)

I = factor de importancia en base al tipo de edificio (oficina, vivienda, hospital, etc.)

V = Velocidad básica de diseño:

Se obtiene del mapa (Fig. ) donde figuran curvas de igual velocidad, correspondientes a ráfagas de 3 segundos (en m/seg) a 10 m sobre el nivel del terreno para categoría de exposición.

C: terrenos abiertos con obstrucciones dispersas (campo abierto plano y terrenos agrícolas) que están asociadas con una probabilidad anual 0,02 y un período de recurrencia de 50 años.

Se utilizó la distribución de valores extremos Tipo I (Frechet)

La presión dinámica era:

qz = 0,613 V

pero este valor se modifica mediante diversos factores

qz = 0,613 Kx Kzt Kd V2 I

1.2.- TABLAS

- Factor de direccionalidad Kd – Tabla 6

- Probabilidad reducida de que los vientos máximos provengan de cualquier dirección

- Probabilidad reducida de que los coeficientes de presión máxima ocurran para cualquier dirección

Solamente si se usan combinaciones de carga

- Factor de importancia I – Tabla 1

Ajusta el nivel de confiabilidad estructural para que corresponda con la clasificación de edificios de Tabla A1

- Factor topográfico  Kzt (Fig. 2)

Este factor se aplica solamente para Tipo de Exposición C (campo abierto) cunado la construcción está sobre una loma o colina aislada, por lo cual la velocidad se incrementa.

- Coeficiente de exposición Kz o Kh (Tabla 5)

Este coeficiente modifica la velocidad en función de la altura

- Factor de efecto de ráfaga G

Tiene en cuenta el efectos de la turbulencia sobre la estructura en sistemas rígidos y la influencia de la amplificación dinámica en edificios flexibles.

No tiene en cuenta efectos de cargas transversales (vórtices, galope, flameo, torsión)

Se incluye un procedimiento analítico para el cálculo de G

Para estructuras rígidas se fija un valor constante = 0,85 = G

# Text boxes

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

NO