TUNEL DE VIENTO

El túnel de viento es un canal por donde se hace circular el aire a una determinada velocidad. En la cámara de ensayo se coloca un modelo en escala reducida que guarda determinada semejanza con el prototipo (estructura real) y mediante determinada técnica se simula el viento natural, de modo que las presiones medidas en el túnel sean compatibles con los reales.

Se debe simular una capa límite similar a la existente en la realidad y es importante la influencia de la turbulencia sobre las presiones.

Las investigaciones que pueden desarrollarse en un túnel son:

Efectos estáticos y dinámicos en estructuras, vidrios, etc.

Efecto sobre peatones, vehículos.

Efectos sobre usuarios de edificios (vibraciones, ruidos, infiltraciones de agua y polvo).

Polución.

Existen determinadas condiciones que deben  satisfacerse para que el flujo alrededor de  un modelo sean semejantes a las reales alrededor del edificio prototipo.

1.-Leyes de semejanza

1.1.- Semejanza geométrica

Los modelos deben tener una relación total de dimensiones con el prototipo, semejanza de detalles y de rugosidad.

1.2. – Semejanza cinemática

Deben ser análogas la distribución de las velocidades medias y las características de la turbulencia.

Vp = velocidad en un punto del flujo real

Vm = velocidad en un punto del flujo simulado

1.3. – Semejanza dinámica

Las fuerzas actuantes sobre una estructura son: gravedad, presión, inercia, viscosidad.

Fp = Fuerza actuante en un punto del flujo real

Fm = Fuerza actuante en un punto del flujo simulado

Las fuerzas en dos puntos correspondientes en los dos flujos, son paralelas y mantienen una proporción constante.

Las fuerzas de gravedad no interesan, por considerarse al fluido incomprensible y el peso del volumen de aire no influye.

1.3.1. – Fuerzas de inercia

(L3

Fi = (L3 (L2V2

1.3.2.- Fuerzas de viscosidad:

Si ponemos esta fórmula en valores finitos:

S = L2

Establecemos una relación entre estas dos fuerzas:

=

Debe ser el mismo Re para modelo y prototipo . Si Re es grande (caso de las estructuras) significa que las fuerzas de inercia prevalecen sobre las de viscosidad.

1.3.3.- Fuerzas de presión:

Por existir semejanza dinámica las presiones son iguales y conociendo las presiones en el modelo y el coeficiente de proporcionalidad λF podemos conocer las presiones del prototipo.

Analicemos una estructura y su modelo.

( V2	(

Los coeficientes medidos en el modelo son iguales a los reales en el prototipo.

Estadio de fútbol. Estudio de la cubierta metálica del estadio

Racing Club (Esc. 1:200)

# Text boxes

( = masa específica

= aceleración

(

(

VISTA INTERIOR DEL TUNEL DESDE LA MESA Nº 2 HACIA EL DIFUSOR

VISTA DEL TUNEL DESDE CONVERGENTE