# 2.- CLASIFICACION DE LOS ESCURRIMIENTOS

Se analiza un canal por el cual circula una masa de aire. El escurrimiento se clasifica según la trayectoria de cada partícula de fluido y según la variación en el tiempo

## 2.1.- Según la dirección de la trayectoria

### 2.1.1 - Escurrimiento laminar

Cada partícula de aire (A, B, C, D) se mueve según una línea recta llamada línea de flujo paralelo a los bordes del canal. (Fig. 2.1)

### 2.1.2 – Escurrimiento turbulento

La partícula de aire A se aparta de la línea recta y en su movimiento se cruza con las otras partículas (en este caso la C) (Fig. 2.2)

## 2.2 – Según la variación en el tiempo

### 2.2.1 – Escurrimiento permanente estacionario

La magnitud de la velocidad y la presión en cada punto no varían con el tiempo

(Fig. 2.3).

p =  f (x , z )                           V = f ( x , z )

El aire que pasa por un punto A fijo en el canal, de coordenadas x, z tiene una velocidad VA y una presión pA en el tiempo t1.

Transcurrido un tiempo Δt:

t2 = t1 + Δt

La presión y la velocidad se mantienen iguales.

### 2.2.2 – Escurrimiento no permanente  (variable)

La velocidad y la presión varían en el mismo punto a través del tiempo. (Fig. 2.4)

V  =  f ( x , z , t )                                     pA ≠ p’A

p  =  f ( x , z , t )			VA ≠ V’A

## 2.3. –Según la variación en el tiempo en un canal a presión constante.

### 2.3.1. – Escurrimiento uniforme.

Todos los puntos de una trayectoria tienen igual velocidad. (Fig. 2.5)

Suponemos  p  =  cte.                    V  =  f (z)

### 2.3.2.- Escurrimiento variado

V = f(z,t)

Los puntos de una trayectoria varían de velocidad. (Fig.2.6)

Vi ≠ V’i

# Text boxes

Fig. 2.1

Fig. 2.2

Fig. 2.3

Fig. 2.4

Fig.2.6

V4

V3

V2

V1

A

C

V

A

x    pA

z    VA

t1

x    pA

z    VA

A

t2

x

x    pA

z    VA

A

x    p’A

z    V’A

A

t2

t1

A

B

C

D

z

x

V5

A

Z

B

C

D

E

E

D

C

B

A

V5

V4

V3

V2

V1

t1

t2

t2

t1

E

D

C

B

A

V’5

V’4

V’3

V’2

V’1

E

D

C

B

A

V5

V4

V3

V2

V1

Fig. 2.5

x

z