12.- ELEMENTOS RESISTENTES QUE ABSORBEN LOS ESFUERZOS

HORIZONTALES EN EDIFICIOS

Las acciones horizontales provocadas por el viento o sismo, deben ser absorbidas por

determinados elementos estructurales que pueden ser los mismos que reciben las cargas verticales o elementos especiales.

Clasificaremos las estructuras de acuerdo al CIRSOC 102.

12.1.- 	Edificios de baja altura (fig. 12.1)

Según CIRSOC 102, para cubiertas planas, cuando la altura media de la cubierta cumple:

h < 20m               h < b

b: menor dimensión en planta

h: promedio entre la altura del alero ha y la altura del punto mas elevado de la cubierta he  si ( > 10º Si  ( < 10º   h = ha (Fig. 12.2).

Fig. 12.1.-

12.1.1.- Tinglados

Dentro de esta categoría se distinguen las cubiertas  planas a una o dos vertientes

(Fig12. 2a) y las cubiertas curvas (Fig.12.2b).

12.1.2.- Edificios de varios niveles

La estructura será aporticada y se calcularán las solicitaciones mediante cualquier método conocido (fig. 12.3).

Fig. 12.3,. Edificio aporticado de tres plantas

12.2.- Edificios altos

Aquellos edificios donde h > 20 m

Los efectos horizontales se absorben mediante pórticos, muros, núcleos o combinaciones de ellos.

12.2.1.- Pórticos

Las estructuras formadas por vigas y columnas constituyen pórticos que pueden absorber tanto la carga vertical como la horizontal

Fig. 12.4.-  Tipos de pórticos

Para estructuras de hormigón armado:  hasta 15 pisos

Para estructuras de acero:  Articuladas: hasta 20 pisos

Rígidas:       hasta 50 pisos

12.2.1.1.- Refuerzo de pórticos con  triangulaciones

Para reforzar la estructura pueden colocarse barras trianguladas que sufren alternativamente  tracción  o compresión (fig12 5) En Fig, 12,6 y 12.7 se muestran dos edificios donde se aplicó este sistema..

Fig. 12.5.-Colocación de barras contraviento en pórticos

12.2.1.2.-Refuerzo de pórticos con rellenos de mampostería

Otra manera de reforzar el pórtico (Fig.12.8), es colocando muros de mampostería entre vigas y columnas

Fig. 12.8.- Pórtico relleno con mampostería

Fig.12,8

Decanini en “Influencia de la configuración y regularidad estructural sobre el comportamiento sísmico de las construcciones”, presenta la fig. 12.9. Se observan dos pórticos, uno sin relleno (1) y otro con relleno (2) de mampostería El gráfico inferior lleva en abscisa la deformación u y en ordenada la fuerza horizontal F (que puede ser ocasionada por el viento como por un sismo) Para igual desplazamiento u en el extremo, la mampostería reforzada resiste mayor esfuerzo F .

Fig 12.9 Comportamiento de pórticos rellenos con mampostería

12.2.2.- Núcleos

Generalmente los edificios comunes de alrededor de 10 pisos no se verifican al viento  y se considera que la rigidez de la caja escalera / ascensor de hormigón armado absorbe los esfuerzos horizontales, salvo que se trate de una construcción muy esbelta.

Pero el sistema de núcleo (escalera + ascensor) puede usarse para edificios de hasta 80 pisos (fig. 12.10) utilizándose las columnas para absorber los esfuerzos  esfuerzos verticales En Fig. 12.11 se presentan diferentes ubicaciones del núcleo y en Fig. 12.12.un ejemplo de este tipo de construcción,

Fig. 12.10 .- Esquema de un sistema núcleo - colum

Fig. 12.11 .- Diversas ubicaciones de los núcleos en una planta de edificio

2.3.- Muros

12.2.3.- Muros

12.2.3 Muros

Otra posibilidad es utilizar muros de hormigón para absorber esfuerzos horizontales y pueden ser macizos (Fig.12.13) o perforados (Fig. 12.14), cuando es necesario colocar aberturas (puertas o ventanas)

Fig. 12.13.- Muros macizos

Hasta 25/30 pisos

Fig. 12.14.- Muros perforados

Fig. 12.15.- Diversas ubicaciones de muros en planta

Fig. 12.16.- TOUR ILE VERT – Grenoble- Francia- Altura: 100 m [Ref. 3]

Fundaciones: Platea de Hormigón Pretensado

Estructura: Muros de Hormigón Armado con espesor que varía de 40 cm a 16 cm en la cima. Absorben esfuerzos horizontales y verticales.

Losas: 16 cm de espesor (de hormigón armado):

12.2.4.- Combinaciones

12.2.4.1.- Muros mas núcleo (fig. 12.17)

En este caso puede aumentarse la altura mas allá de 80 metros.

Fig . 12.17.- Combinación de muro con núcleo

12.2.4.2.- Pórticos más núcleo (fig. 12.18)

Este sistema difiere del de fig. 12.12, donde las columnas solamente absorben esfuerzos verticales

Fig. 12.18,- Combinación de pórtico y núcleo

12.2.4.3.- Pórticos mas muros en un mismo plano (fig. 12.19).

.

Fig. 12.19.- Pórtico + muro en  un mismo plano vertical

Pueden  llegar hasta 40 pisos

12.2.4.4.- Pórticos mas muros en planos paralelos (fig. 12.20)

Fig. 12.20.- Pórticos mas muros en planos paralelos

12.2.4.5.- Núcleo mas fachada perforada (fig. 12.21).

Fig. 12.21 .- Distribución en planta de núcleo + fachada perforada

Fig.12.22.-

Fig. 12.23.- Diversos elementos prefabricados de la estructura

Los elementos prefabricados constituyen un núcleo exterior y sus piezas tienen diferentes formas (Fig. 12.23)

En algunos casos, la fachada está formada por un entramado de vigas y columnas muy próximas, como en Fig. 12.24).-

Fig. 12.24.-WORLD TRADE CENTERNEW YORK (TORRES GEMELAS)

110 PISOS [Ref. 3]

Altura: 405 m

Fundaciones: Platea de Hormigón Armado

Estructura:

- Núcleo Central de Hormigón Armado

- Pórticos metálicos en el borde

- Losas prefabricadas metálicas

- Fachada: elementos livianos prefabricados colocados entre los pórticos metálicos.

Fig. 12.25.- SHELL OIL BUILDING – HOUSTON – TEXAS – USA

INMUEBLE PARA OFICINAS – 48 PISOS [Ref 3]

Fundación: Platea de Hormigón Armado

Estructura:

- Núcleo Central de Hormigón Armado liviano

- Pórtico exterior como fachada perforada (columnas cada 1,50)

Fachada: paneles de vidrio encastrados en los pórticos.

En Fig. 12.26 se presentan algunos edificios altos, donde la esbeltez (= h/b es mayor que 5 y obliga a la colocación de elementos especiales

Fig. 12.27 Edificios mas elvados en U.S.A.

a – John Rascoe Center – Chicago                            h = 337 m

b-  Standard Oil. Chicago                                            h=  363 m

c-  Empire State Building – New York                         h=  381 m

d-  World Trade Center – New York                            h= 411 m

e-  Sears – Chicago                                                     h=  442 m

En Fig. 12.28, figuran estructuras muy esbeltas que requieren especialemente considerar acciones transversales, como ser vibraciones autoexcitadas (vórtices de Karman)

a           b               c                d

a)  Torre de observación – Toronto – Canadá

b)  Torre de observación de Moscú – Rusia

c)  Chimenea de planta eléctrica – Checoslovaquia

d)   Torre de enfriamiento - USA

Fig 12.28.- Estructuras  esbeltas elevadas

NOTA:  Para la determinación de acciones y solicitaciones actuantes sobre estas estructuras:

DIVER M. Cálculo práctico de estructuras de hormigón armado

NATALINI M:B- Acciones horizontales

NATALINI M:B-  :LUCCA O.  Acciones horizontales en estructuras

FUENTES A. Cálculo Práctico de estructuras de edificios de hormigón armado

ESPINOSA Acciópn del viento sobre las estructuras

INSTITUTO TORROJA- Sistemas de rigidización No. 342

INSTITUTO TORROJA Análisis de edificios en alrtura  No. 338

# Text boxes

Fig. 12.22 .- Vista en perspectiva de la estructura

La presencia de mampostería provoca:

- Aumento de rigidez

- Incremento de resistencia

Fig.12.2a Cubiertas planas                               Fig.12.2b – Cubierta curva

he

h

ha

he

h

533

BIARTICULADOS                            TRIARTICULADOS                                  CONTINUOS

h

Fig.12.6.-Esquema estructural de la Torre de Southfield. Gracias a los contravientos de fechada, esta estructura actúa en gran parte como un “tubo” de una sola pieza, empotrado en el suelo

Fig.12.7.-Distribución de tensiones en el edificio John Hancok ante la acción de viento lateral

M

α

Fig.12 12.-  Inmueble De 32 Pisos – Para Oficinas [Ref.3]

Altura: 105 m

Fundaciones: Platea de Hormigón Armado

Estructura:

- Núcleo de Hormigón Armado ejecutado con encofrado deslizante para absorber esfuerzos horizontales

Espesor: Hasta 9 m: 50 cm

El Resto: 40 cm

- Columnas metálicas en fachada para absorber solamente cargas verticales

h

ha

b

a

Diversos elementos prefabricados

Nucleo

Fachada perforada

Núcleo Central

Columnas metálicas

Fig. 12.26.- Edificios elevados

a                       b                      c                       d                       e

550

300

75