9.-METODO 2 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO CIRSOC

PROCEDIMIENTO ANALITICO

9.1.- Campo de validez

“Campo de validez

Un edificio u otra estructura cuya carga de diseño se determina de acuerdo con este capítulo debe reunir las siguientes condiciones:

- El edificio u otra estructura es de forma regular, como se define en el Capítulo 2, y

- El edificio u otra estructura no posee características de respuesta que den lugar a cargas transversales de viento,  desprendimientos de vórtices, inestabilidad debida a golpes o flameo. Por su ubicación, tampoco deben merecer consideración especial los efectos de canalización o golpeteo en la estela debido a las obstrucciones a barlovento.

Limitaciones

Las disposiciones del Capítulo 5 tienen en cuenta el efecto de amplificación causado por ráfagas en resonancia con las vibraciones en dirección del viento de edificios u otras estructuras flexibles. Los edificios u otras estructuras que no reúnen los requisitos del artículo 5.1, o que tienen formas o características de respuesta inusuales, se deben diseñar recurriendo a bibliografía reconocida que documente tales efectos de la carga de viento, o bien se deben remitir al uso del túnel de viento especificado en el Capítulo 6.

Protecciones

No se permiten reducciones en la presión dinámica provenientes de la aparente protección brindada por edificios y otras estructuras u obstáculos del terreno.

Revestimiento permeable al aire

Las cargas de viento de diseño determinadas en el Capítulo 5 se deben usar para todo revestimiento permeable al aire, a menos que se garanticen cargas menores a través de datos de ensayos aprobados o de bibliografía reconocida para el tipo de revestimiento permeable considerado”.

# 9.2.- Definiciones

Sistema Principal Resistente A La Fuerza Del Viento (SPRFV)

Un pórtico estructural o un sistema de elementos estructurales que trabajan en forma conjunta para transferir al terreno cargas de viento actuando sobre la totalidad de la  construcción. Elementos estructurales tales como arriostramientos transversales, paredes de corte y diafragmas de cubierta, cabriada, pórtico.

Componentes y revestimientos (C y R)

Componentes: fijadores, cabios, correas, montantes, cubiertas de techo y armaduras de techos.

Revestimientos: revestimientos de paredes, revestimientos de techo, puertas, ventanas.

Los componentes pueden ser parte del SPRFV cuando actúan como paredes de corte o diafragmas de techo, pero pueden estar también considerados como componentes individuales.

Edificio abierto:

A0 : área total de aberturas en una pared que recibe presión externa positiva.

Ag: área total de la pared donde figura A0

A0 > 1,1   A0,i

A0,i : suma de las áreas de todas las aberturas menos A0

A0 > 0,4

A0 > 0,01 Ag    (tomar el menor)

A0/Ag,i  0,20

Ag,i : suma de las áreas totales de pared y techo, excluyendo Ag

Edificio cerrado:

No cumple lo anterior.

Edificio flexible    f < 1 Hz     f: frecuencia

Edificio rígido       f > 1 Hz

Altura media de la cubierta

Edificio de baja altura, cerrado o parcialmente cerrado       h  20 m    h < a

L = dimensión horizontal de un edificio, medida paralelamente a la dirección del viento (m).

B = dimensión horizontal de un edificio, medida normalmente a la dirección el viento (m).

Presión dinámica

qh o qz = 0,613 Kz Kzt Kd V I (N/m)

Kd = factor de direccionalidad del viento (si se usan combinaciones de carga) (art. 5.4.4.)

Kz = coeficiente de exposición (art. 5.6.1.)

Kzt = factor topográfico (cuando hay lomas o colinas) (art. 5.7.2)

I = factor de importancia en base al tipo de edificio (oficina, vivienda, hospital, etc.) (art. 5.5).

V = Velocidad básica de diseño:

Se obtiene del mapa de fig. 9.4, donde figuran curvas de igual velocidad, correspondientes a ráfagas de 3 segundos (en m/seg), a 10 m sobre el nivel del terreno para categoría de exposición C: Terrenos abiertos con obstrucciones dispersas (campo abierto plano y terrenos agrícolas) que está asociadas con una probabilidad anual del 0,02 y un período de recurrencia de 50 años.

Se utilizó la distribución de valore extremos Tipo I (Frechet) (Anexo C).

A.3.- Diagrama de flujo

EDIFICIO SOBRE UNA ESCARPA

# Text boxes

Fig. 9.1

A0

Fig. 9.2

h   θ  >   10

h’  θ  <  10

Fig. 9.4

H     ,     LH

Fig. 9.5

Fig. 9.3

T. 6

Fig. 9.6

Presión de diseño

p = q GCpf – qi (GCpi)

Fuerza de diseño

f = qz CGf Af

Gcpi T.7

Cp fig. 3-T8

G art. 5.8

Presión de diseño

p = qh((GCpf) – (GCpl))

art. 5.12.2.2

qh art. 5.6.2.2.

G Cpi Fig.7 74

Gf Cp Fig.4 4

GCpl T.7

GCpf Fig. 4

qh art 5.6.2.2

H cualq     Ed bajos

H20m

EDIF.. RIGIDO   EDIF.. FLEXIBLE

NO             SI

Comb. de Carga

Presión dinámica

qz = 0,613 kz kzt kd V2 I

Kd   T.E.

Art. 5.4.4

Fact. de direcc.

I

Art. 5.5  T.A.1

Fact. de Import.

Kzt

Art. 5.7.2  fig. 2

Fact. Topograf.

Kz

Art. 5.6  T. 5

Coef. Expos.

Velocidad básica V

Art. 5.4  Fig. 1

Tipo de Exposición

Tabla A1

Categoría de exposición

Art. 5.6

H/LH < 0,2

H/LH > 0,2

NO

H < 20 m

(C y D)

H > 20 m

(C y D)

H > 5 m

(C y D)

H < 5 m

(C y D)

NO

K1, K2, K3

Fig. 2

Kzt = (1+K1+K2+K3)2

h

h

LH

x

A0

Ag

B

L

V

a

h

h`

α

Fig. 9.1