## Trabajo Práctico Nº 8 - 2006

## SANEAMIENTO REGIONAL

Evaluación hidrológica a paso mensual

Determinar el área de influencia o aporte, que permita diseñar un canal de saneamiento agrícola, en una zona con cíclicos problemas de inundación. Dicha zona se encuentra en el sudoeste de la provincia, en sector noroeste del Departamento Comandante Luis Fontana, y tiene como referencia el área que aporta a la Ruta Nacional Nº 95, al norte de la ciudad de Villa Angela, hacia un canal denominado La Feria, dentro del sistema hídrico Canal Las Colonias, que descarga en la obra regional Línea Paraná Tramo III.

Para definir el área de influencia se debe tener en cuenta que la descarga del canal se debe concretar en el canal principal existente en la cartografía adjunta, en el punto A, tal como se observa en al plano catastral.

Material anexo

1. Guías de resolución del trabajo práctico Nº 7 y 8.

2. Planos: a) Planimetría general (ACad). b) Imagen Satelital LANDSAT (Dic 04) (JPG - ACad). c) Curvas de nivel IGM (ACad). d) Uso potencial de los suelos (ACad).

3. Planilla de precipitaciones mensuales de Villa Angela, San Bernardo y Coronel Du Graty.

4. Datos climatológicos de las Estaciones Experimentales del INTA Sáenz Peña y Las Breñas, con datos de temperaturas medias, evaporación de tanque y Piche.

5. Se recomiendan las condiciones de borde de los siguientes parámetros:

a) Exceso superficial mínimo: Entre 150 y 400 m3/ ha

b) Exceso superficial máximo: Entre 1000 y 1600 m3 / ha

c) Coeficiente de escurrimiento superficial: Entre 0,05 y 0,15.

6. Año hidrológico a evaluar por grupo:

Año hidrológico 2004/05: Grupo Nº 1.

Año hidrológico 1997/98: Grupo Nº 2.

Año hidrológico 1994/95: Grupo Nº 3.

Año hidrológico 1991/92: Grupo Nº 4.

Año hidrológico 1990/91: Grupo Nº 5.

Año hidrológico 1980/81: Grupo Nº 6.

Caudales:

RNNº 95:	Canal La Feria

13/03/81:	5,10 m3/s

18/05/91:	7.83 m3/s

17/12/91:	6,77 m3/s

28/03/95:	2,77 m3/s

08/04/98:	1,27 m3/s

12/12/04:	Sin escurrimiento